突发环境事件风险评估报告

【2019年版】

武汉汉氏资源循环利用有限公司

目录

1 前言.......................................................................3

2总则........................................................................4

2.1 编制原则	4

2.2 编制依据	4

2.3 评估范围	6

3 资料准备与环境风险识别	7

3.1 企业基本信息	7

3.2企业周边环境及风险受体情况	7

3.3涉及环境风险物质情况	13

3.4生产工艺	15

3.5安全生产管理	16

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	17

3.6.3人员紧急疏散和撤离应急措施	19

3.7现有应急物资及装备、应急队伍情况	22

4突发环境事件及后果分析	23

4.1突发环境事件情景分析	23

4.2  突发环境事件情景源强分析	25

4.3释放环境风险物质的扩散途径及应急措施分析	26

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	29

5.1环境风险管理制度	29

5.2环境风险防控与应急措施	29

5.3环境应急资源	29

5.4需要整改的短期、中期和长期项目内容	29

6完善环境风险防控与应急措施实施计划	30

7企业突发环境事件风险等级	30

7.1企业突发环境事件风险等级划分	30

7.2企业环境风险物质数量与临界值比值（Q）	30

7.3生产工艺与环境风险控制水平（M）	32

7.4环境风险受体敏感性	37

7.5企业突发环境事件风险等级划分	38

8结论与建议	39

8.1企业突发环境事件风险等级	39

8.2可能产生的环境风险及影响分析	39

8.3后期改进措施	40

9、附件	41

1 前言

环境风险评估是国家为贯彻落实“为有效预防和减少突发环境事件的发生、保障人民群众生命财产和环境安全，落实企业突发环境风险防控主体责任，规范环境保护行政主管部门监督管理”的方针，加强突发环境事件管理行之有效的技术手段，是现代化环境保护管理之一。环境风险评估可有效是危险化学品企业的环境管理变事后处理为事先预测、预防，可以说是企业环境保护工作的超前管理，是企业安全生产的前提。由于武汉汉氏资源循环利用有限公司具有潜在的危险性，一旦发生危险化学品泄漏，或因人为因素、素质欠佳等原因造成误操作，潜在的危险就会发展成为灾害性环境事故。泄漏是化工企业生产过程发生较多而且危险甚大的事故类型。在生产过程中，使用的原材料、半成品、成品及辅助材料中都有重金属物质，当管理不善、操作失误、使用不合理时极易引起重金属泄漏，泄漏事故会引起次生、衍生突发环境事故，危险性较大。

因此，必须对化工生产企业进行环境风险评估，以掌握企业主要的环境风险情况，进一步加强企业对事故的预防能力，帮助企业掌握事故发生时的应急措施，增加企业在事故发生后的补救能力，将企业的环境风险和事故造成的危害及损失降到最低程度。

2、总则

## 2.1 编制原则

按照以人为本、合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，遵循以下原则开展环境风险评估工作：环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2 编制依据

2.2.1 政策法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》，（中华人民共和国主席令第九号），2014年4月24日；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》，1996年5月15日（1996年5月15日颁布，2008年2月28日修订，2008年6月1日实施）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

(4)《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日；

(5)《中华人民共和国安全生产法》，2008年10月28日；

(6)《中华人民共和国消防法》，2008年10月28日；

(7)《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），2011年3月2日；

(8)《危险化学品环境管理登记办法》（环境保护部令第22号），2012年10月10日；

(9)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号）；

(10)《突发环境事件信息报告方法》(环保部令第17号)，2011年5月1日；

(11)《突发环境事件急预案管理暂行办法》（环发【2010】113号），2010年9月28日；

(12)《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发【2013】20号），2013年2月7日；

(13)《建设项目环境影响评价分类管理名录（2008年版）》，2009年9月2日；

(14)《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安检总管【2009】116号），2009年9月12日；

(15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号），2012年7月3日；

（16） 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发【2015】4号）2015年1月8日；

（17）环境保护部办公厅文件环办[2014]34号《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》

2.2.2标准规范、技术指南及其他文件

(1)《危险化学品名录》(2015版)；

(2)《剧毒化学品目录》（2015版）；

(3)《国家危险废物名录》（2016版）;

(4)《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；

(5)《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）;

(6)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），2009年

12月1日；

(7)《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），2009年6月1日；

(8)《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），2006年12月1日；

(9)《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；

(10)《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）；

(11) 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20591）；

(12)《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003）;

(14)《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发【2005】272号）；

(15)《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）。

(16)《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2009）；

(17)《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）；

(18)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

(19)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

(20)《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）；

（21）《武汉汉氏资源循环利用有限公司含铜蚀刻废液循环利用生产线搬迁改造项目环境影响报告书》

## 2.3 评估范围

本评估范围仅针对企业生产项目可能发生的突发环境事件的环境风险等级进行评估

## 3、 资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业基本信息

公司目前主要从事含铜蚀刻废液的铜资源回收及无害化处置，设计处置规模为年处置含铜废液23000吨/年，生产氧化铜6800吨。

项目分为三个部分。生产车间、危险废物储罐区以及污水处理站。其中生产车间分为3层，1楼车间内设置配电室、洗涤槽、配浆槽等，二楼设置更衣室、氧化反应区、板框压滤区、生产控制室。储罐区紧邻生产车间的南侧，包括蚀刻废液储罐、液碱储罐等。罐区面积360平方，设置有围堰和防雨遮阳棚。污水处理站位于厂区角。

## 3.2企业周边环境及风险受体情况

3.2.1企业所在地自然环境概况

（1）地理位置

武汉汉氏资源循环利用有限公司位于武汉经济技术开发区创业四路18号即闻远公司厂区内。武汉经济技术开发区位于武汉城区西南部，东临长江，南依东荆河，西靠京珠高速公路，处于市区中环线河外环线之间，距汉口火车站约18km，距武汉天河国际机场约35km。上海至拉萨的318国道横穿东西，北京至珠海的高速公路纵贯南北。四周分别为南太子湖、三角湖、后官湖、朱山湖、烂泥湖、西北湖、汤湖、万家湖及长江、东荆河所环绕。其中心处于东经114º9′，北纬30º29′，距武汉市市中心15km。规划用地范围90.7km2，其中已建成区面积为38.6km2。

（2）气候条件

武汉市地处中纬度，太阳辐射季节性差别大，远离海洋，陆面多为矿山群，春夏季下垫面粗糙且增湿快，对流强，加之受东亚季风环流影响，其气候特征冬冷夏热、四季分明，光照充足，热能丰富，雨量充沛，为典型的亚热带东亚大陆性气候。

根据湖北省气象局提供的1990~2009统计数据，武汉市年平均气温17.6℃。年平均降水量1286.7毫米，全年日照1843.4小时。境内多东北风，年平均风速为每秒1.3米。

表3-2-1 武汉市气候（1990~2009年）统计数据一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 1.3 |
| 2 | 最大风速 | m/s | 12.0 |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 17.6 |
| 4 | 极端最高气温 | ℃ | 39.6 |
| 5 | 年平均相对湿度 | % | 74 |
| 6 | 年均降水量 | mm | 1286.7 |
| 7 | 最大日降水量 | mm | 285.7 |
| 8 | 平均日照时数（小时） | d | 1843.4 |

表3-2-2  月均气温及风速统计（1990~2009年）

| 1 | 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 气温℃ | 4.2 | 7.1 | 11.3 | 17.8 | 22.9 | 26.5 | 29.4 | 28.5 | 24.5 | 18.6 | 12.3 | 6.6 |
| 3 | 风速m/s | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |

表3-2-3  风频统计一览表（1990~2009年）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风向频率（%） | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 28 |

图3-2-1  武汉市风向玫瑰图（1990~2009年）

由1990~2009年的风频统计数据可知，静风频率最大，为28%，风向角范围（22.5度到45度之间的夹角）风频之和均小于30%，说明该区域主导风向不明显。

（3）水文水系

企业所在地及周边水域辽阔，河湖港汊交错，四周分别为南太子湖、北太子湖、三角湖、后官湖、硃山湖、烂泥湖、西北湖、汤湖、万家湖及长江、东荆河所环绕。项目所在龙王工业园北临汉江，南靠长江与东荆河，根据地形、水利条件和河流湖泊分布特征，开发区境内及周边水域可分为东湖水系、西湖水系、小湖水系和泛区水系共四个水系。开发区有三角湖、万家湖、汤湖、烂泥湖及西北湖共计5个湖泊，与邻近交界的湖泊有后官湖、南太子湖、朱山湖及北太子湖4个湖泊，合计9个湖泊。该9个湖泊分属2大水系，后官湖、三角湖、南太子湖、北太子湖、万家湖属东湖水系，汤湖、烂泥湖、西北湖及朱山湖属泛区水系。

南太子湖为东湖水系入长江的最后一个水域，南太子湖位于厂区东北部，起排水位18.65m，常年水位19.5～20.5m，平均湖水深1.5m，平均水面积约5.3km2，平均水容积约200×104m3。长江通过东风闸和东湖泵站的引水渠与南太子湖相接。该处长江河道宽约1.1～2.0km，最高水位约27.64～28.24m（黄海高程，下同），汉江通过琴断小河与龙阳湖相接，该处汉江河道宽约0.2～0.5km，最高水位27.64～28.04m。冬季南太子湖水由东风闸排入长江或由什湖闸，琴断口闸排入汉江，汛期南太子湖水由东湖泵站排入长江或由什湖泵站排入汉江。

企业外排废水最终排入长江。长江经嘉鱼县流入武汉市，在白玉山出境，其在武汉市内（长江武汉段）长约100公里，江面宽1.1~2.0km，最高水位28.24m。其中，长江武汉段从沌口到白浒山长约60km，河道基本走向由东北转向东南，在武汉长江大桥以上河道较为顺直，汉江口以上至沌口段平水期水位为18.2m，流量21200m3/s，比降为0.199‰；枯水期水位10.2m，流量5440m3/s，比降为0.168‰。长江通过东风闸与东湖泵站的引水渠与南太子湖相接。（4）地形、地质及地下水

武汉市地处长江中游，江汉平原东部，汉江长江汇合处，由隔江鼎立的武昌、汉口和汉阳三镇组成，通称武汉三镇。汉阳区地处武汉西南部，东濒长江，北临汉水，南抵沌口，西接蔡甸，呈三角形。

武汉市的地质构造以新华夏构造体系为主，地貌单元属鄂东南丘陵经汉江平原东缘向大别山南麓低山丘过渡区，中部低平，南北丘陵、岗垄环抱，北部低山林立。汉口主要由漫滩阶地、冲积平原组成。武昌、汉阳主要由剥蚀低丘和漫滩阶地组成。长江沿岸和湖泊周围的平坦、低洼地区，为灰褐色的冲积砂、亚砂土、亚粘土冲积物或淤泥质褐色亚粘土的冲积物。一般地面以下一米内可见地下水，常有流砂出现。

武汉经济技术开发区内位于长江Ⅲ级阶地上，地势为西北高、东南低，海拔高度在39~43m，主要是垄状岗丘和湖积、河积平地，基本上高于有记录的高港水位(28.05m)以上。由于后期地表水流浸蚀作用，台面被切割破坏，发育有较开阔坳沟，相对深度3~6m，地貌景观呈垅岗地形，台面一般高程为30m，高岗地带达41m，近湖、河岸边为18m左右。

区内地层主要由第四纪上更新统冲、洪积、亚粘土、粘土组成。颜色黄褐～棕红，硬～坚硬状，具有灰白色网纹特征。土层致密坚实呈硬塑性状态，承载力30~50t/m2，不透水，厚达18～30m左右。

根据闻远稀有金属材料有限公司的《岩土工程勘察报告》，场地周边地势较平坦，地貌上属剥蚀堆积低垅岗区。项目场地为土类型为中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。地表下15m深度范围内无饱和沙土及粉土层存在。周边地势较为平坦，地貌单元属剥蚀堆积低垅岗区，场地内无全新活动断层等不良地质现象存在。从整个场地地层的埋藏分布特征来看，场地下1.3～2.2m以内地层多为高～中压缩性人工填土及粉质粘土，分布均匀。目前场地内除绿化带外均已经硬化处理。

武汉市地下水水源地均开采第四系全新统孔隙承压水。水质无色、无味、透明，水温18℃～19℃。水化学类型主要为重碳酸钙镁和重碳酸钙型。本场地地下水类型主要为赋存素填土层中的上层滞水，上层滞水主要赋存于表层填土层中，主要接受大气降水和地表散水垂直下渗补给，无统一自由水面，水位及水量随季节性大气降水及蒸发的影响而波动，水量较小，易于疏干，但不容忽视。勘察期间测得上层滞水水位0.5～0.8m。

3.2.2环境功能区划和环境质量现状

（1）环境功能区划

企业所在地环境功能区划见表3-2-4。

表3-2-4项目所在地环境功能区划

| 环境要素 | 区域及范围 | 功能类别 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目所在地及周围区域 | 二类 | 武政办[2006]178号 |
| 地表水 | 南太子湖 | Ⅳ类 | 鄂政办函[2000]74号 |
|  | 长江武汉段 | Ⅲ类 | 鄂政办函[2000]74号 |
| 环境噪声 | 项目所在地及周围区域 | 3类 | 武政办[2006]203号 |

（2）环境质量现状

企业所在区域2014年环境空气质量监测指标SO2、NO2、PM10年均值均末超标；项目周边硫酸雾、氯化氢、硫化氢监测值均满足TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，项目所在地周边环境空气质量较好。

2014年长江纱帽、杨泗港断面中pH、高锰酸盐指数、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、石油类指标均可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中“Ⅲ类水质”的要求。

2014年南太子湖COD、BOD5、氨氮、总磷指标超过GB3838-2002《地表水环境质量标准》中“Ⅳ类”水体的要求，超标倍数分别为0.37、0.58、0.47、2倍，主要是由于周边管网建设滞后，仍有部分未经处理的生活污水和工业废水的排入造成。

项目南、西、北侧厂界噪声昼夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）“3类标准”的要求，声环境现状质量较好。

评价区地下水各监测指标均能满足GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅳ类标准。

企业厂界土样中砷、镉、铬、铜、铅、镍、银、锌、汞元素，均没有超过《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）中的二级标准，同时，对照《工业企业土壤环境质量风险评价基准》(HJ/T 25-1999)，上述元素远低于通用土壤基准直接接触值。

3.2.3环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。

通过现场勘查，公司厂址周围无医疗卫生、文化教育、可研、行政办公、重要基础设施、基本农田保护区和居住商用地等环境风险受体的存在。雨水经企业雨水总排口排入开发区雨水管网，生产废水处理达标后通过市政管网排入开发区新城污水处理厂并最终进入长江。

（1）大气环境风险受体

公司厂址周围3Km范围内主要有曹庄、周公等小区和阳光丽景、宁康园等社区。公司排放的废气中主要含有微量硫酸雾和氯化氢，对环境空气影响很小。

（2）水环境风险受体

公司的生产废水通过市政管网排入武汉新城污水处理厂，最终排入长江。地下水受体主要为厂址周围地下水，执行《地下水环境质量标准》3类。

（3）声环境风险受体

公司所在地为工业园区，声环境受体主要为厂界周边环境，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类

（4）土壤环境受体

公司所在地为工业园区，对周边环境土壤影响很小。根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001，场界应位于居民区800米以外，地表水域150米以外。根据公司周边环境受体分布可知，公司所处位置满足GB18597-2001的要求。

3.2.4小结

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录A，根据环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，企业周边环境风险受体情况划分见表3-2-5。

表3-2-5企业周边环境风险受体情况划分一览表

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：乡镇及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；或 ●以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的；或 ●企业周边现状不满足环评及批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求的；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2（E2） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； ●企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |

续表3-2-5企业周边环境风险受体情况划分一览表

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型3（E3） | ●企业下游10公里范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人。 |

本项目废水经厂内污水处理站处理后排入新城污水处理厂处理，废水不直接排入受纳水体，公司周边500m范围内人口总数约为800人，卫生防护距离内无敏感点存在。根据企业周边环境风险受体情况划分一览表，本项目环境风险受体类型为E2。

## 3.3涉及环境风险物质情况

3.3.1危险化学品基本情况

武汉汉氏资源循环利用有限公司主要从事含铜废液的资源回收及无害化处置。设计处置量23000t/a。处置过程中的原辅材料主要有盐酸、氢氧化钠等。

表3-3-1厂区主要化学品存储量及存储方式一览表

| 序号 | 名称或种类 | 储存方式 | 存储位置 | 最大储藏量（折合100%，t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 盐酸 | 25m3PP罐 | 污水处理站罐区 |  |
| 4 | 氢氧化钠 | 40 m3PP罐 | 生产车间罐区 |  |
| 9 | 含铜废液 | 40 m3PP罐 | 生产车间罐区 |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A1，《企业突发环境风险事件评估指南》附录B和《危险化学品名录》物质危险性标准鉴定，公司涉及物质危险性见表3.3-2至3.3-3

表3-3-2盐酸物化性质一览表

| 国标编号 | 81013 | CAS号 | 7647-01-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | HCl | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
| 分子量 | 36.46 | 蒸汽压 | 30.66kPa(21℃) |
| 熔点 | -114.8℃/纯沸点：108.6℃/20% | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.20；相对密度(空气=1)1.26 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氯化氢。 |
| 环境标准 | 中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 15mg/m3 |

表3-3-3氢氧化钠物化性质一览表

| 国标编号 | 1823 | CAS号 | 1310-73-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | NaOH | 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解。 |
| 分子量 | 40.01 | 蒸汽压 | 0.13(739℃) |
| 熔点 | 318.4℃ | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |
| 密度 | 2.12（相对于水） | 稳定性 | --- |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 本项目用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |
| 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 对水体可造成污染。 |
| 废弃处置办法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |
| 环境标准 | / |

3.3.2危险废物基本情况

根据危险废物名录，公司在生产过程中新产生危险废物废浮油（HW08）和含铜污泥（HW22）。厂区设有危废暂存库用于暂时存放危险废物，厂内危险废物收集、暂存和管理措施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，然后交给了有资质的单位处理。

## 3.4生产工艺

公司车间现只有一条生产线，生产工艺主要为酸性含铜废液加液碱进行氧化反应生成氧化铜和水。主要生产工艺流程如下：

酸性含铜废液

板框压滤

中间槽

氧化罐氧化

板框压滤

液碱

滤饼

一次洗涤

一次洗涤

滤饼

废水

污水处理车间

产品氧化铜

滤饼  	废水	废水

污水处理站处理工艺

车间生产污水排入污水处理站进行处理，经过处理完达到排放标准后，由标准排口排入开发区污水管网。

PAC+PAM

硅藻土

压滤废水

絮凝罐2

斜板沉淀池

絮凝罐1

调节池

地面清洗水

中间水池

沉淀池

盐酸

板框压滤

Ph调节池

砂滤罐

废水

## 3.5安全生产管理

我公司已建立相关环境管理制度，如企业厂区巡检制度、重要环

保设备维护管理制度、重点部位管理制度、信息报告制度等。

本公司为非危险化学品生产企业，不需办理安全生产许可证。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

3.6.1危险原料泄漏应急处置措施

危险原料泄漏

（1）小型环境事故处理:

当发现少量的蚀刻液、液碱、等液体化学品容器发生泄漏或在使用和运输过程中不慎泄漏，设备因检修或故障发生少量漏液等情况，影响范围极小，个人能够处理，不需要启动一级响应时，则应及时通知车间班长。

班长指挥车间工作人员开始应急处理。处理完毕后，记录备案并上报应急指挥部。

事故控制后应立即进行清洁处理，清洁处理时尽可能将溢漏液体收集在专用的容器内以回收利用，并用大量水冲洗泄漏污染区，将冲洗液导入应急池。

（2）一般环境事件处理：

发现大量液体化学品泄漏，应立即通知应急指挥部，应急指挥部判断事故情况，启动应急预案。由应急救援小组开展应急处理措施。各组职责如下：

①通讯警戒组疏散临近的其他人员，采取隔离措施防止不知情人员进入。通知各个小组迅速就位。与外部救援力量保持联系。

②后勤保障与供应组迅速调集应急物资到事件现场。

③抢险与封漏组迅速用沙袋堵围住泄漏区防止泄漏到外部环境中，并堵住泄漏点。同时根据情况将泄漏液向其它储存罐转移，或导入应急池内。

④消防与救援组抬离受伤人员交给现场医疗救护组。待抢险与封漏组完成工作后，用大量水冲洗清理现场，并将冲洗液导入应急池内。

⑤生产控制组将应急池内溶液回收利用保持应急池内应急空间足够。

⑥现场医疗救护组应准备好相对应的医疗药品跟器械到现场救护受伤人员。

（3）发生重大环境事件处置：

厂区污水处理站系统故障、管道破损，污水处理站应急池负荷不了，生产废水未经处理只能经由管道进入新城污水处理厂。立即通知应急指挥部 ，启动应急预案。联系下游企业新城污水处理厂027-84231121，请求下游企业采取应急措施。并上报汉南区环境保护局及汉南区人民政府请求社会救援。

（4）泄漏处理时注意事项：

进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

严禁携带火种进入现场；

应急处理时不要私自单独行动。

表3-6厂内常见化学污染物质处理方法

| 污染物质 | 泄露处理方法 |
| --- | --- |
| 氢氧化钠 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，少量泄漏时，收集于塑料容器内，加入少量酸调至中性，再放入废水系统，并用水清洗泄漏点，清洗液导入应急池。大量泄漏时，第一时间堵住泄漏点并用大量水冲洗，将冲洗液导入应急池内回收再利用后，排入废水系统进入污水处理站进行处理。 |
| 含铜废液 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，少量泄漏时，将泄漏泄装入干净玻璃容器内回收利用，并用水冲洗泄漏点，冲洗液导入应急池。大量泄漏时，第一时间堵住泄漏点并用大量水冲洗稀释，并将冲洗液导入应急池，回收再利用后，排入废水系统进入污水处理站进行处理。 |
| 盐酸 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

3.6.2污水处理站设施失灵应急处理程序

1、现场应急处理原则

控制污染源，尽快停止污染物的继续排放。尽可能控制和缩小已排放污染物的扩散、辐射、蔓延的范围，把事故危害降低到最低限度。采取一切有效措施，避免人员伤亡，确保人民群众生命安全。应急处理要立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。

2、应急处理程序

①、事故发生后，发现者立即将情况向废水车间负责人汇报。接到报告后，废水车间负责人应立即赴事发现场察看，若为小型事故，废水车间能够自行处理则应立即采取必要的应急措施，处理完毕后记录备案并上报指挥部。若为一般环境事故，应立即将情况向应急指挥部汇报。

②、当发生一般环境事故时，指挥部接到报告后，指挥部应立即指挥应急救援小组采取措施，同时赶赴现场指挥应急处理工作，应急救援小组按照指令展开应急处理工作。

③、指挥部指挥检测部门对污水泄漏情况进行实时检测，并评估此次泄漏污染物的量，及其对外部环境的影响，对于可能给周围环境或流域造成影响和损害的污染事故，应当报告政府环保部门并立即通知周围相关单位和群众，采取有效防范措施，避免遭受损失。

- 3.6.3人员紧急疏散和撤离应急措施

事故应急救援组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生事故场所设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域，在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的主要工作有：

（1）故可能对企业内、外人员构成威胁时，必须在指挥部的统一指挥下，由安全警戒队负责治安和交通指挥，对事故救援无关人员及可能威胁到附近居民以及相邻的危险化学品进行紧急疏散和撤离，向上风向疏散到500米外的安全地点；

（2）事故现场人员的撤离疏散组通知各岗位人员迅速撤离，撤离时应对人员进行清点，若有未撤离的人员，应由义务消防队员做好防护后到现场作搜寻；

（3）非事故现场人员的疏散，由应急指挥部下达疏散撤离的指令，按指定的路线进行撤离；

（4）周边区域单位、居民人员疏散，由公司应急救援疏散组人员通知周边区域各单位、各村庄及公司生活区居民按指示的路线进行疏散；

（5）应急救援人员的撤离，公司应急救援人员在发现事故现场出现危险状况时(如危化物将要爆炸等)，应由现场指挥部下达紧急撤离命令，撤离到指定的区域，同时要将撤离的报告马上报告到公司应急救援指挥部。

安全疏散点与人员疏散路径见附图

疏散处置程序：

（1）口头引导疏散：疏导人员到指定地点后，要用镇定的语气呼喊，劝说人们消除恐惧心理、稳定情绪，使大家能够积极配合，按指定路线有条不紊地进行疏散。

（2）广播引导疏散：在接到安全事故报警后，指挥人员要立即开启应急事故广播系统，将指挥员的命令、事故情况、疏散情况进行广播。广播内容应包括：发生事故的部位及情况，需疏散人员的区域，指明比较安全的区域、方向和标志，指示疏散的路线和方向，对已被困人员要告知他们救生器材的使用方法，以及自制救生器材的方法。

（3）强行疏导、疏散：如果事故现场，直接威胁人员安全，工作人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯叉道等容易走错方向的地方，应设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（4）制止脱险者重反事故现场：对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场，必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

疏散人员应注意事项：

（1）保持安全疏导秩序，防止出现拥挤、踩踏、摔倒的事故发生。

（2）应遵循的疏导顺序：

①先安排事故威胁严重及危险区域内的人员疏散。疏散中应按先老、弱、后员工、最后为救助人员疏散的顺序。

②发扬团结友爱，尽力救助更多的人员撤离事故现场。

③疏散、控制事故现场，控制火势和火场排烟，为安全疏散创造有利条件。

④逃生中注意自我保护，学会逃生基本方法，疏导人员应指导逃生疏散人员，正确运用逃生方法，尽快撤离事故现场。

⑤注意观察安全疏散标志，按其指引方向，尽快引导人员撤离事故现场。

⑥注意观察安全疏散标志，按其指引方向，尽快引导人员撤离事故现场。

- 3.6.4危险区的隔离应急措施

事故应急救援组根据事故、火灾的情况和指挥部的要求，设定紧急隔离危险区的距离，紧急隔离危险区边界警戒线为黄黑带，划分疏散区、下风向疏散区，在事故现场周围设防，加强警戒和巡逻；对在紧急隔离危险区内的交通道路进行管制，劝说通行车辆和人员绕道而行。

- 3.6.5受伤人员现场救护、救治与医院救治

当发生火灾事故时：

疏散人员：在疏散时，使受伤人员有次序的撤离火场。

寻找人员的方法和地点:

进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪儿有呼救声、喘息声、呻吟声，要注意搜寻出口（如门窗、走廊等处）；在车间、实验室寻人时，注意机器和设备附近。

救人的方法：

对于神志清醒，但在烟雾中辨不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出；

当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出；

遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借助消防水枪开辟出救人通道，并做好掩护；抢救人员也可以用浸湿的衣服等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

## 3.7现有应急物资及装备、应急队伍情况

公司现有应急物资与装备、应急队伍情况见表3-7-1和3-7-2

表3-7-1 汉氏资源公司应急物资与装备表

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 2kg | 30只 | 洗眼器 |  | 7个 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 4只 | 胶手套 |  | 20双 |
| 消防水带 | 100mm | 200m | 耐酸碱防护服 |  | 20套 |
| 水枪喷头 | QZ19 | 6支 | 防化服 |  | 2套 |
| 消防栓开关扳手 | KDA65 | 1把 | 防护眼镜 |  | 12付 |
| 消防箱 |  | 6个 | 防毒面罩 |  | 2付 |
| 消防栓 | SS100 | 6个 | 防护面罩 |  | 2个 |
| 便携泵 |  | 1台 | 胶鞋 |  | 20双 |
| 便携式照明灯 |  | 4台 | 水管 |  | 100m |
| 废液收集桶 |  | 2只 | 黄砂 |  | 1吨 |

表3-7-2汉氏资源公司应急人员

总指挥

张一鸣（总经理）

医疗救护组

紧急疏散组

通讯联络组

对外发言人

刘必红（公司办主任）

副总指挥

刘晖鹏（安全主管）

灭火警戒组

现场指挥

朱秀琴

现场指挥

赵波

现场指挥

刘必红

现场指挥

张建华

事故处理组环境监测组

现场指挥

何海兵现场指挥

王珑

| 姓名 | 职位 | 公司职务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张一鸣 | 总指挥 | 总经理 | 027-84896836 | 13607163281 |
| 刘晖鹏 | 副总指挥 | 分管副总经理 | 027-84896836 | 13659897068 |
| 王珑 | 环境监测组 | 分析技术员 | 027-84896836 | 13437110670 |
| 朱秀琴 | 医疗救护组 |  | 027-84896836 | 13628677021 |
| 赵波 | 紧急疏散组 | 生产部班长 | 027-84896836 | 13971276088 |
| 刘必红 | 通讯联络组 | 公司办公室主任 | 027-84896836 | 13697352340 |
| 张建华 | 灭火警戒组 | 生产部组长 | 027-84896836 | 13986017931 |
| 何海兵 | 事故处理组 | 生产部维修组长 | 027-84896836 | 15327204038 |

## 4、突发环境事件及后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

- 根据事故隐患分析，从危险性和可能性角度确定本项目四种突发环境事故情况。（1）生产车间管道泄漏

通过对本公司涉及的物质和生产过程进行风险识别，本公司存在的潜在产生泄露事故的主要风险源项有：管道由于连接不严、水封失效、腐蚀破裂等原因导致的管道料浆、生产污水泄露。

料浆、生产污水的毒性主要是由于含重金属铜，料浆及未处理的污水排放到外部环境当中，会使外部水体污染，PH不合格，含铜过高。

- （2）罐区原料泄漏

罐区原料液碱、含铜蚀刻废液储罐的输送管道、法兰、连接处容易发生爆管、脱胶等情形。液碱为强碱性的液体，当泄漏到外部环境中时会导致水体和土壤严重污染，PH大量升高。含铜蚀刻废液为强酸性废液并且含有大量金属铜离子，当泄漏到环境中会导致水体、土壤污染，PH降低，重金属污染。（3）污水处理站盐酸泄漏

（3）盐酸罐区盐酸储罐的管道连接处、法兰、阀门接连处容易发生爆管、脱胶等情形。盐酸属于强酸性有腐蚀性的酸性液体，当泄漏到外部环境中会导致水体或者土壤严重污染，PH降低。

（4）污水处理站设备设施发生故障，未及时发现并采取措施处理，大量废水未经处理可能通过厂区的排水管网排入外部的新城污水处理厂，此时需要外部力量协助对泄漏进行控制。

在物质危险性识别的基础上，确定本企业污染源和危险性物质可能发生的主要环境事件类型见表3-4。

表3-4突发环境事故类型及后果

| 单元 | 事故 | 次生事故 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故类型 | 危害途径 | 事故后果 | 次生事故类型 | 危害途径 | 事故后果 |
| 生产车间 | 管道爆管 | 废水 | 毒害 | -- | -- | -- |
| 储罐区 | 一般危险化学品泄漏 | 废水 | 毒害 | -- | -- | -- |
| 污水处理站 | 设施故障 | 废水 | 超标排放 | 超标废水进入外环境 | 废水 | 影响下游企业新城污水处理厂 |
|  | 盐酸储罐 | 废水 | 毒害 | -- | -- | -- |

## 4.2  突发环境事件情景源强分析

4.2.1泄漏事故情景源强分析

本公司事故隐患存在于运贮系统，具体分布在罐区、原料库、计量罐以及反应釜内，公司风险源重点为盐酸储罐的泄露。根据《建设项目环境风险评价技术导则》，液体泄漏速率QL用柏努利方程计算：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa（当地年均气压为100740）；

g ——重力加速度。

h ——裂口之上液位高度，m。

泄漏事故源项

表4-2-1盐酸贮存参数一览表

| 物质名称 | 储罐容积 | 储罐充满率 | 温度/压力 | 浓度% | 酸含量t | 贮存区面积 | 围堰高度 | 液体密度t/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸储罐 | 5m3 | 80% | 常温常压 | 30 | 4.6 | 3m2 | 0.8m | 1.15 |

盐酸储罐考虑最不利影响，将盐酸储罐整体爆裂盐酸泄漏挥发的HCl体作为最大可信事故源项进行预测。

表4-2-2泄漏计算参数一览表

| 物质名称 | 压力 | 液体泄漏系数 | 液体密度t/m3 | 液体的定压比热kJ/（Kg·K） | 泄漏前温度℃ | 液体表面蒸气压Pa | 液体常压下沸点℃ | 液体气化热kJ/Kg | 围堰面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 0.1MPa | 0.62 | 1.15 | 2.6 | 30 | 2799 | 90 | 8.07 | 3 |

由于盐酸常温为液态，因此只存在质量挥发。盐酸储罐泄漏氯化氢泄露排放源强见表4-2-3。

表4-2-3盐酸泄漏事故源项一览表

| 发生事故装置 | 事故类型 | 风速 | 泄漏（氯化氢） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率kg/s | 温度℃ | 泄漏源高（m） | 持续时间min | 释放总量, kg |
| 盐酸储罐 | 整体爆裂 | 0.5 | 0.00016 | 25 | 0.8 | 30 | 0.288 |
|  |  | 1.5 | 0.00037 |  |  |  | 0.666 |
|  |  | 1.3 | 0.00033 |  |  |  | 0.594 |

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径及应急措施分析

4.3.1泄露事故产生的污染物扩散途径及影响分析

（1）预测模式

计算模式采用《建设公司环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式进行计算：

式中：

C----下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

----烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

对于瞬时或短时间事故，采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

--第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

--烟团排放量（mg），；Q为释放率（mg.s-1），为时段长度（s）；

、、--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

和--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（2）预测的气象条件

本评价预测点气象条件选用最不利稳定度F，风速选取代表性的微风(0.5mm/s)、小风(1.5m/s)和年平均风速(1.3m/s)。

（3）泄漏预测评价指标

HCl：毒性参数为LC50=4600mg/m3（1小时，大鼠吸入)，短时间接触允许浓度PC-STEL：无，IDLH浓度为150 mg/m3；

（4）泄漏预测结果

预测预测结果见表4-3-1。

表4-3-1盐酸风险泄漏事故影响范围

| 泄漏速率 | 项目 | F稳定度/m |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.5（静风） | 1.5（小风） | 1.3（年均风速） |
| 盐酸储罐整体破裂 | 超过半致死浓度范围 | -- | -- | -- |
|  | 超过短时间接触允许浓度范围 | -- | -- | -- |
|  | 超过IDLH浓度范围 | -- | 9.0 | -- |

b风险评价

（1）最大可信事故危害计算

根据建设公司环境风险评价导则，若事故发生后下风向某处化学污染物浓度连续半个小时超过IDLH，则事故导致评价区内因发生污染致死确定性效应而致死的人数Ci由下式给出：

式中表示浓度连续半小时超过污染物IDLH浓度区域中的人数。

由预测结果可知，公司盐酸储罐泄露风险事故的最不利气象条件为1.5m/s风速、F稳定度，在此气象条件下，盐酸储罐完全爆裂情况下挥发的氯化氢超过IDLH阈值的范围为9.0m。

盐酸储罐围堰区外9m范围均在场内用地主要为本公司车间以及周边道路、绿化带，在超过IDLH阈值范围内无居民点等永久建筑物。因此，公司盐酸储罐发生整体破裂后，并在30min内得以控制的情况下不会出现死亡事故。

（2）最大可信事故风险评价

根据建设公司环境风险评价导则，最大可信事故对环境所造成的风险R按下式计算：

式中：

R--风险值；

P--最大可信事故概率 (事件数/单位时间)；

C--最大可信事故造成的危害 (损害/事件)；

目前我国化工行业平均事故风险水平RL为8.33×10-5死亡/a。本公司盐酸储罐整体破裂事故发生概率为1.0×10-6/a。

4.3.2污染治理设施异常的风险物质扩散影响

#### 废水治理设施异常污染物释放途径

本项目废水治理设施异常的最坏情景为废水处理系统失效，废水未经处理直接排入武汉新城污水处理厂，根据企业现有情况分析结论，废水未经处理排放的COD浓度578mg/L，且最大水量为120吨/天，预计本项目废水异常排放对武汉新城污水处理厂影响不大。

4.3.3应急措施

公司在储罐区设置有0.8米高，360平方米围堰和60m3事故应急池，厂区设有初期雨水收集池。雨水管网安装了截留阀。当事故发生时，可关闭截留阀，确保事故水和冲洗水不外排。

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

5.1环境风险管理制度

公司已建立环境风险防控制度、罐区巡检制度、设备维护责任制度，已明确环境风险防控重点岗位责任人。

5.2环境风险防控与应急措施

5.2.1废水排口监控措施及相关管理规定

我公司排水施行雨污分流，并设置初期雨水收集池，在雨水排口安装有阀门，并指派了专人定期检查维护。

5.2.2防止泄露事故排水的防控措施及管理规定

公司在罐区设有雨棚和0.8m高360平方米的围堰，罐区地面和围堰采用了环氧地坪防腐处理。罐区设有集水渠和60m3应急池，厂区设有200立方初期雨水池。确保事故状态下雨水、泄露液体、消防水等废水不直接外排。

5.3环境应急资源

公司配备了必要的应急物资及装备，详见表3-7-1，根据《突发环境事件应急预案》，设置了相应的应急救援队伍，主要有：总指挥、副总指挥、抢险组、医疗救护组、后勤保障组、应急监测组等组成。队伍成员由公司员工担任

5.4需要整改的短期、中期和长期项目内容

根据之前对公司有关情况的调查，我们队公司现有风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行了分析论证，找出了其中的问题和差距，提出了需要整改的项目和完成时限。具体如下:

短期

完善队伍的团体协作能力，建立短期可能突发的环境风险事故学习。完善公司不足的应急物资。建设专门的环境风险及对应措施宣传栏。

中期

完善储存区的围堰，完成对设备及管道的检查维修工作。完善公司内部的污水排水管道。

长期

对突发的环境事件的应急措施进行长期的修改和完善。

6、完善环境风险防控与应急措施实施计划

根据以上对企业现有风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性的分析论证，找出了其中的问题和差距，提出了需要整改的项目和完成时限。针对需要整改的内容，制定了完善环境风险防控与应急措施实施计划，具体如下:

短期

完善应急预案，对公司员工进行预案的培训和演练，加强队伍的团体协作能力。完善公司不足的应急物资。建设专门的环境风险及对应措施宣传栏。

中期

完善管网截流措施管理规定，并明确岗位职责。完善储存区的围堰，完成对设备及管道的检查维修工作。完善公司内部的污水排水管道。

长期

形成培训和演练的常态化机制，对突发的环境事件应急措施进行长期的修改和完善。

7企业突发环境事件风险等级

7.1企业突发环境事件风险等级划分

根据《企业环境风险等级评估方法（征求意见稿）》，通过定量分析企业生产、使用、存储或释放的事故环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），工艺过程与风险控制水平（M）以及环境风险受体（环境敏感区）敏感性（E），确定企业突发环境事件风险等级。按照分级矩阵法可将企业环境风险等级划分为重大、较大和一般三级。

## 7.2企业环境风险物质数量与临界值比值（Q）

1）当企业只涉及一种事故环境风险物质时，该物质的总数量与其临界量的比值，即为Q。

单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算：

q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ……+ qn/Qn=Q

式中q1，q2，q3……，qn ——每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2，Q3……，Qn ——与各危险物质相对应的临界量，t。

当Q＜1 时，企业直接评估为一般环境风险单位。

当Q≥1 时，将Q 值划分为3 级，分别为：

（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设公司环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A中表1物质危险性标准确定，本公司使用的盐酸、氢氧化钠属环境风险物质，本公司厂区内主要危险化学品存储量及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定的临界量见表1-1-1。

表1-1  物质危险性标准表

| 序号 | 名称或种类 | 危险化学物质类别 | 存储位置 | 最大储藏量（折合100%，t） | 临界值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸中氯化氢 | 毒性气体 | 罐区 | 6 | 20 |
| 2 | 氢氧化钠 | 腐蚀性物质 | 生产车间罐区 | 40 | 120 |
| 3 | 含铜废液 | 腐蚀性物质 | 生产车间罐区 | 60 | 120 |

根据上述计算公式得出本企业Q=1.13；

## 7.3生产工艺与环境风险控制水平（M）

根据企业生产工艺（设施）的危险性、风险防范措施、应急管理等要素，采用评分方法对生产工艺过程和风险控制水平（M）的各项指标分别进行评估，分值越高代表企业风险越大、环境风险控制水平越低。具体指标见表1。

表1 企业生产工艺过程与风险控制水平评估指标

| 目标 | 评估科目 | 评估指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺过程与风险控制水平 | 生产工艺过程（20分） | 涉及危险工艺情况 | 5 |
|  | 风险防范措施（30分） | 应急事故水池 | 0 |
|  |  | 清净下水排放缓冲池 | 0 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 0 |
|  |  | 专用沟/管 | 0 |
|  |  | 清净下水排放切换阀门 | 2 |
|  |  | 雨水总排口关闭闸阀 | 0 |
|  |  | 生产废水总排口关闭闸阀 | 0 |
|  | 环境应急预案与应急管理（25分） | 专门的环境应急预案 | 0 |
|  |  | 环境应急预案备案 | 0 |
|  |  | 环境应急预案演练 | 0 |
|  |  | 环境应急培训 | 0 |
|  |  | 环境应急制度 | 1 |
|  |  | 环境应急救援队伍 | 1 |
|  |  | 清净下水排放切换阀门 | 0 |
|  |  | 环境应急物资储备 | 1 |
|  | 危险化学品重大危险源监管（2分） | 危险化学品重大危险源备案 | 0 |
|  | 废水去向（8分） | 废水排放去向 | 2 |
|  | 废水、废气处理及危险废物处置（10分） | 有毒有害废水处理及达标情况 | 0 |
|  |  | 废气处理及达标情况 | 4 |
|  |  | 危险废物产生及处置情况 | 0 |
|  | 历史事故（5分） | 环境污染事件发生及整改情况 | 0 |
| 总计 |  |  | 16 |

7.3.1 生产工艺过程

企业生产工艺过程评估按照工艺单元进行，见表2。具有多套工艺单元的企业，按生产工艺数进行分值叠加，该评估指标最高分值为20分，超过20分则按最高分20分计算。

表2 企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值（分） | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺 | 10/每套 |  |
| 涉及其他高温或高压反应的工艺过程 | 5/每套 | 5 |
| 不涉及以上工艺过程 | 0 |  |
| 总计 |  | 5 |

根据企业概况可知：工艺为高温的工艺过程，共一套，分值为5。

7.3.2 风险防范措施

企业风险防范措施评估总分值为30分，评估指标及分值见表3。

表3 企业环境风险防范措施评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值（分） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急事故水池 | 具有应急事故水池，且符合《化工建设企业环境保护设计范》 （GB50483-2009）规定容积，应急池位置设置合理，事故况 下能够满足废水接纳 | 0 | 0 |
|  | 具有应急事故水池，但小于规范规定容积 | 5 |  |
|  | 无应急事故水池，无法接纳事故状态下的消防水和泄漏物料 | 10 |  |
| 清净下水排放缓冲池 | 具有清净下水排放缓冲池，或应急事故水池可满足清净水、消防水收集 | 0 | 0 |
|  | 不具有清净下水排放缓冲池，或应急事故水池不满足清水、消防水收集 | 3 | 2 |
| 初期雨水收集池 | 具有初期雨水收集池，或应急事故水池可满足初期雨水收 | 0 | 0 |
|  | 无初期雨水收集等相关设施 | 3 |  |
| 专用沟/管 | 具有连接、收集消防水、初期雨水和泄漏物料等进入应急事故水池、清净下水排放缓冲池、初期雨水收集池的专用沟/管 | 0 | 0 |
|  | 不具备 | 3 |  |
| 清净下水排放切换阀门 | 具有清净下水排放切换阀门或不涉及清净下水排放 | 0 | 0 |
|  | 不具备 | 2 |  |
| 雨水总排口关闭闸阀 | 具有雨水总排口关闭闸阀，或与清净下水共用一套排水系统 | 0 | 0 |
|  | 不具备 | 2 |  |
| 生产废水总排口关闭闸阀 | 具有生产废水总排口关闭闸阀或不产生外排废水 | 0 | 0 |
|  | 不具备 | 5 |  |
| 总计 |  |  | 2 |

根据企业概况：本企业设有应急事故水池、初期雨水收集池、专用地沟，具有应急事故水池，且符合《化工建设企业环境保护设计范》（GB50483-2009）规定容积，应急池位置设置合理，事故状况下能够满足废水接纳，也可满足清净水、消防水收集。初期雨水收集池可满足初期雨水的收集。厂区采用雨污分流的形式，可满足清净水、消防水、污水、事故水的收集，走专用沟。厂区废水经处置达到执行标准后外排。因此本企业风险防范措施得分2分

7.3.3环境应急预案与应急管理

企业环境应急预案与应急管理评估总分值为25分，评估指标见表4。

表4 企业环境应急预案与应急管理评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值（分） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境应急预案 | 编制有独立的环境应急预案且预案有针对性可操作 | 0 | 0 |
|  | 无独立的环境应急预案或预案针对性可操作性不强 | 5 |  |
| 环境应急预案备案 | 按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求备案 | 0 | 0 |
|  | 未备案 | 3 |  |
| 环境应急预案演练 | 期进行环境应急演练（1次/年以上） | 0 | 0 |
|  | 未进行环境应急演练 | 3 |  |
| 环境应急培训 | 定期进行环境应急培训（1次/年以上） | 0 | 0 |
|  | 未进行环境应急培训 | 3 |  |
| 环境应急制度 | 已建立环境应急管理制度 | 0 |  |
|  | 未建立相关环境应急管理制度 | 3 | 1 |
| 环境应急救援队伍 | 具有本单位的或协议的环境应急救援队伍 | 0 |  |
|  | 不具备环境应急救援队伍 | 3 | 1 |
| 环境应急物资储备 | 环境应急物资储备充分与其可能发生的环境事件相适应 | 0 |  |
|  | 配备部分环境应急物资 | 2 | 1 |
| 总计 |  |  | 3 |

本企业应急预案正在备案中，应急管理措施严格按照国家突发环境事件应急预案管理办法（征求意见稿）制定及实施。此前本企业针对性的演练一年两次，定期对员工安全及其他的培训，储备有相应的应急物资、资金保障、医疗保障等，根据表4，环境应急预案与应急管理评估总分值为3分。

7.3.4 危险化学品重大危险源管理

企业涉及的危险化学品重大危险源管理评估见表5。

表5 企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值（分） | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）进行危险化学品重大危险源备案，或不涉及危险化学品重大危险源 | 0 | 0 |
| 未进行危险化学品重大危险源备案 | 2 |  |
| 总计 |  | 0 |

本企业在处置过程中使用到盐酸、氢氧化钠属危险化学品但未构成重大危险源，因此本企业涉及的危险化学品重大危险源管理评估得分为0.

7.3.5 废水去向

企业废水排放去向评估总分值为8分，评估指标见表6。

表6 企业废水排放去向评估

| 评估依据 | 分值（分） | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 不产生废水的企业 | 0 |  |
| 废水经处理后排入工业废水集中处理厂（L） |  |  |
| 废水经处理后进入城市污水处理厂（E） | 2 | 2 |
| 废水经处理后进入城市下水道再入沿海海域（D） | 4 |  |
| 废水经处理后进入其它单位（H）或其他情况（K） |  |  |
| 废水经处理后直接进入海域（A） | 6 |  |
| 废水经处理后直接进入污灌农田（F） |  |  |
| 废水经处理后进入地渗或蒸发地（G） |  |  |
| 废水经处理后直接进入江河湖、库等水环境（B） | 8 |  |
| 废水经处理后进入城市下水道再入江河、湖、库（C） |  |  |
| 总计 |  | 2 |

本企业建有污水处理站，经处置达到执行标准排入城市污水处理厂，因此废水排放去向评估总分值为2。

7.3.6 废水、废气处理与危险废物处置

废水、废气处理与危险废物处置评估总分值为10分，见表7

表7 企业废水、废气处理与危险废物处置评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值（分） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 | 针对有毒有害的废水具有完善的专业处理设施，能达标 处理；或不产生废水 | 0 | 0 |
|  | 针对有毒有害废水有专业处理设施，但不能达标处理2 无废水处理设施 | 4 |  |
| 废气处理 | 针对产生的废气具有完善的专业处理设施，能达标处理；或不产生废气 | 0 |  |
|  | 针对废气有专业处理设施，但不能达标处理 | 2 |  |
|  | 无废气处理设施 | 4 | 4 |
| 危险废物处置 | 不产生危险废物或按照危险废物处置与管理规定，移交给具有资质的危废处置中心或按要求自行处置达标 | 0 | 0 |
|  | 未能按要求处置或无法核实危险废物去向 | 2 |  |
| 总计 |  |  | 4 |

本企业建有污水处理站，废水处置达到执行标准后经管道排放至新城污水处理厂；工艺上无废气产生，故无废气处置设施；产生的危险废物移交给有资质的危废处置单位处理。因此废水、废气处理与危险废物处置评估总分值为4.

7.3.7 历史突发环境事件情况

企业过去5年发生的历史突发环境事件评估总分值为5分，评估

指标见表8。

表8 企业历史突发环境事件评估

| 评估依据 | 分值（分） | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 未发生过突发环境事件 | 0 | 0 |
| 发生过一般级别突发环境事件 | 1 |  |
| 发生过较大以上突发环境事件且按要求完成整改 | 3 |  |
| 发生过较大以上突发环境事件未按要求整改 | 5 |  |
| 总计 |  | 0 |

企业在五年内未发生过突发环境事件，因此本企业历史突发环境事件评估总分值为0.

7.3.8 生产工艺过程与风险控制水平（M）

按各评估指标分别计算，累加得到M 值，按表9 对企业生产工艺过程与风险控制水平进行划分。

表9 企业生产工艺过程与风险控制水平对照表

| 工艺过程与风险控制水平值（M） | 工艺过程与风险控制水平 |
| --- | --- |
| M≤25 | A类水平 |
| 25<M≤50 | B类水平 |
| 50<M≤75 | C类水平 |
| M>75 | D类水平 |

由以上评估数据可得：本企业产工艺过程与风险控制水平（M）值为：16，参照表9 得出工艺过程与风险控制水平为：A类水平。

## 7.4环境风险受体敏感性

环境风险受体分为大气环境受体、水环境受体和土壤环境受体。大气环境受体主要为以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，环境风险受体主要为人群，可按企业周边人口数量进行指标量化；水环境受体主要包括饮用水水源保护区、自来水取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分，同时考虑跨界水体。土壤环境受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。自然灾害诱发因素主要考虑洪水、台风影响。按照环境风险受体的敏感程度，将企业周边的环境风险受体情况划分为3 类情景，见表10。

表10 企业周边环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 情景1 | 企业下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体：饮用水水源（地表 水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿 地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索 饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗 产地；或企业下游河流为跨国界/省界河流；或 |
|  | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等 机构人口总数大于5万人，或企业周边半径500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及跨国界区域；或 |
|  | 厂区可能受地震、洪水、台风、泥石流等自然灾害、极端天气条件影响； |
| 情景2 | 企业下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然 渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质 公园；天然林；或 |
|  | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，或企业周边半径500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； |
| 情景3 | 企业下游10公里范围无上述情景1和情景2包括的环境风险受体；或 |
|  | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等 机构人口总数小于1万人，或企业周边半径500米范围内人口总数小于500人。 |

本企业符合周边半径500米范围内人口总数大于500人，小于1000人；符合表10中的情景2.

## 7.5企业突发环境事件风险等级划分

根据企业周边环境风险受体情景，按照事故环境风险物质数量与临界量比值（Q）与生产工艺过程与风险控制水平（M）矩阵确定企业环境风险等级。

1、企业周边环境风险受体属于情景1时，按表11确定风险等级。

| 风险物质数量与 临界量比（Q） | 企业生产工艺过程与风险控制水平（M） |
| --- | --- |
|  | A 类水平 | B 类水平 | C 类水平 | D 类水平 |
| 1≤ Q＜10 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| 10≤ Q ＜100 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| 100 ≤ Q | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |

2、企业周边环境风险受体属于情景2时，按表12确定风险等级。

表12 情景2——企业环境风险分级表

| 风险物质数量与 临界量比（Q） | 企业生产工艺过程与风险控制水平（M） |
| --- | --- |
|  | A 类水平 | B 类水平 | C 类水平 | D 类水平 |
| 1≤ Q＜10 | 一般环境风险 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 |
| 10≤ Q ＜100 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| 100 ≤ Q | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |

3、企业周边环境风险受体属于情景3时，按表13确定风险等级。

表13 情景3——企业环境风险分级表

| 风险物质数量与 临界量比（Q） | 企业生产工艺过程与风险控制水平（M） |
| --- | --- |
|  | A 类水平 | B 类水平 | C 类水平 | D 类水平 |
| 1≤ Q＜10 | 一般环境风险 | 一般环境风险 | 较大环境风险 | 较大环境风险 |
| 10≤ Q ＜100 | 一般环境风险 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 |
| 100 ≤ Q | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |

由以上评估及数据可得出结论，武汉汉氏资源循环利用有限公司环境风险等级为：一般环境风险。

8结论与建议

# 8.1企业突发环境事件风险等级

本项目周边的环境风险受体为类型2（E2），生产工艺过程及环境风险控制水平M为A类水平，1≤ Q＜10，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录A判定，本项目环境风险等级核定为一般环境风险。

# 8.2可能产生的环境风险及影响分析

本项目可能产生的环境风险主要是物料泄露，风险物质无组织排放，若不能有效控制，可能通过雨水管网排入开发区雨水管网，进入汤湖，对生态造成破坏

# 8.3后期改进措施

1、生产工艺过程中涉及高温工艺

在工艺氧化反应中，物料反应温度在80摄氏度左右。反应罐为置内村PE的钢制双层反应罐，起到一定的隔热作用。操作人员配有隔热手套，操作时进料阀门可远离反应罐，操作人员只用控制阀门来控制反应进程。一定程度保护操作人员与高温罐体的接触。

2、风险防范措施

完善管网截流措施管理规定，并明确岗位职责。完善储存区的围堰，完成对设备及管道的检查维修工作。完善公司内部的污水排水管道。

3、环境应急预案与应急管理

完善应急预案管理制度，对公司员工进行预案的培训和演练，加强应急救援队伍的团体协作能力。完善公司不足的应急物资。建设专门的环境风险及对应措施宣传栏。

形成培训和演练的常态化机制，对突发的环境事件应急措施进行长期的修改和完善。

9、附件

# 附件1、应急指挥联系人一览表

| 姓名 | 职位 | 公司职务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张一鸣 | 总指挥 | 总经理 | 027-84896836 | 13607163281 |
| 刘晖鹏 | 副总指挥 | 分管副总经理 | 027-84896836 | 13659897068 |
| 王珑 | 环境监测组 | 分析技术员 | 027-84896836 | 13437110670 |
| 朱秀琴 | 医疗救护组 |  | 027-84896836 | 13628677021 |
| 赵波 | 紧急疏散组 | 生产部班长 | 027-84896836 | 13971276088 |
| 刘必红 | 通讯联络组 | 公司办公室主任 | 027-84896836 | 13697352340 |
| 张建华 | 灭火警戒组 | 生产部组长 | 027-84896836 | 13986017931 |
| 何海兵 | 事故处理组 | 生产部维修组长 | 027-84896836 | 15327204038 |

# 附件2、外部应急联系单位一览表

| 姓名（类别） | 职务（单位） | 联系电话 | 备注（急救号码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故应急救援指挥领导小组 | 张一鸣 | 总指挥 | 027-84896636 |  |
|  | 刘晖鹏 | 副总指挥 | 13659897068 |  |
|  | 公司24小时值班电话 | 027-84896836 |  |
| 外部联络 | 消防部门 | 胡管段 | 15607188119 | 119 |
|  | 医疗部门 | 神龙医院 | 027-84299599 | 120 |
|  | 公安部门 | 神龙派出所 | 027-84892716 | 110 |
|  | 环保部门 | 汉南区环保办办公室 | 027-84891192 |  |
|  |  | 武汉环保局 | 027-85807191 |  |
|  | 安全监督部门 | 安监办办公室 | 027-84897117 |  |
|  |  | 安全专员：赵磊 | 15927377823 |  |
|  | 政府部门 | 汉南区政府值班电话 | 027-84897321 |  |
|  | 周边单位 | 新城污水处理厂 | 027-84231121 |  |
|  |  | 辉门摩擦 | 027-84892176 |  |
|  |  | 国际纸业郭经理 | 13971325616 |  |
|  |  | 康乐药业 | 027-84899273 |  |
|  |  | 武汉燎原模塑王经理 | 13871099322 |  |
|  |  | 华星气体 | 027-84258196 |  |
|  |  | 武汉塑料 | 027-84899138 |  |

# 附件3、 应急消防物资、装备表

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 2kg | 30只 | 洗眼器 |  | 7个 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 4只 | 胶手套 |  | 20双 |
| 消防水带 | 100mm | 200m | 耐酸碱防护服 |  | 20套 |
| 水枪喷头 | QZ19 | 6支 | 防化服 |  | 2套 |
| 消防栓开关扳手 | KDA65 | 1把 | 防护眼镜 |  | 12付 |
| 消防箱 |  | 6个 | 防毒面罩 |  | 2付 |
| 消防栓 | SS100 | 6个 | 防护面罩 |  | 2个 |
| 便携泵 |  | 1台 | 胶鞋 |  | 20双 |
| 便携式照明灯 |  | 4台 | 水管 |  | 100m |
| 废液收集桶 |  | 2只 | 黄砂 |  | 1吨 |

# 附件4、 主要危险物质的理化性质

盐酸物化性质一览表

| 国标编号 | 81013 | CAS号 | 7647-01-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | HCl | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
| 分子量 | 36.46 | 蒸汽压 | 30.66kPa(21℃) |
| 熔点 | -114.8℃/纯沸点：108.6℃/20% | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.20；相对密度(空气=1)1.26 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氯化氢。 |
| 环境标准 | 中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 15mg/m3 |

表3-3-3氢氧化钠物化性质一览表

| 国标编号 | 1823 | CAS号 | 1310-73-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | NaOH | 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解。 |
| 分子量 | 40.01 | 蒸汽压 | 0.13(739℃) |
| 熔点 | 318.4℃ | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |
| 密度 | 2.12（相对于水） | 稳定性 | --- |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 本项目用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |
| 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 对水体可造成污染。 |
| 废弃处置办法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |
| 环境标准 | / |

# 附件5.应急撤离路线图

附件6、地理位置示意图

# 附件7、应急物资和风险防范设施示意图