应急资源调查报告

[2019版]

武汉汉氏资源循环利用有限公司

目录

1、应急资源调查的目的	1

2、 调查原则	1

3、调查主体	1

4、调查内容	1

4.1突发环境事件所需应急资源	1

4.2环境应急人力资源调查	2

4.3环境应急设施装备调查	5

4.4环境应急专项经费调查	7

5、小结	8

附件1、环境应急资源参考名录	9

附件2企事业单位环境应急资源调查表	.10

附件3、企事业单位环境应急资源调查报告表	.11

附件4、应急消防物资、装备表……………………………………………………...12

附件5、车间布置图....................................................................................................13

附件6.应急撤离路线图……………………………………………………………..14

附件7、应急物资和风险防范设施示意图…………………………………………15

1、应急资源调查的目的

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害制约着生态平衡及经济、社会的发展。迫切需要我们做好突发性环境污染事件的预防，提高对突发性环境污染事故处置的应急能力。本项目制定了《武汉汉氏资源循环利用有限公司突发环境事件应急预案》，并在此基础上制定了《武汉汉氏资源循环利用有限公司突发环境事件风险评估报告》。应急资源是突发环境事件应急处置的基础，为了全面掌握全公司的应急资源，迅速及时地利用项目内部和周边的应急物资开展环境应急资源调查，现制定《武汉汉氏资源循环利用有限公司突发环境事件应急资源调查报告》。收集和掌握本地区、本单位第一时间可以调用的环境应急资源状况，建立健全重点环境应急资源信息库，加强环境应急资源储备管理，促进环境应急预案质量和环境应急能力提升。

- 调查原则

环境应急资源调查应遵循客观、专业、可靠的原则。“客观”是指针对已经储备的资源和已经掌握的资源信息进行调查。“专业”是指重点针对环境应急时的专用资源进行调查。“可靠”是指调查过程科学、调查结论可信、资源调集可保障。

3、调查主体

调查主体为武汉汉氏资源循环利用有限公司。

4、调查内容

4.1突发环境事件所需应急资源

《武汉汉氏资源循环有限公司突发环境事件风险评估报告》第4.1节给出了企业可能发生的三类突发环境事件，具体如下：

（1）生产车间管道泄漏

通过对本公司涉及的物质和生产过程进行风险识别，本公司存在的潜在产生泄露事故的主要风险源项有：管道由于连接不严、水封失效、腐蚀破裂等原因导致的管道料浆、生产污水泄露。

料浆、生产污水的毒性主要是由于含重金属铜，料浆及未处理的污水排放到外部环境当中，会使外部水体污染，PH不合格，含铜过高。

（2）罐区原料泄漏

罐区原料液碱、含铜蚀刻废液储罐的输送管道、法兰、连接处容易发生爆管、脱胶等情形。液碱为强碱性的液体，当泄漏到外部环境中时会导致水体和土壤严重污染，PH大量升高。含铜蚀刻废液为强酸性废液并且含有大量金属铜离子，当泄漏到环境中会导致水体、土壤污染，PH降低，重金属污染。（3）污水处理站盐酸泄漏

（3）盐酸罐区盐酸储罐的管道连接处、法兰、阀门接连处容易发生爆管、脱胶等情形。盐酸属于强酸性有腐蚀性的酸性液体，当泄漏到外部环境中会导致水体或者土壤严重污染，PH降低。

（4）污水处理站设备设施发生故障，未及时发现并采取措施处理，大量废水未经处理可能通过厂区的排水管网排入外部的新城污水处理厂，此时需要外部力量协助对泄漏进行控制。

所以报告针对三类事故提出三个方面的要求：

(应急设施要求包括事故应急池、有效容积、应急阀门、提升泵、雨水池等必须满足相关要求；

(应急物资要求重点做好消防设备、干粉灭火设备的配备及个人防护设备及应急通信设备的配置，并符合安监、消防的要求；

(应急救援队伍首先要求组建厂内应急队伍，人员要定岗，各岗位人员还要备份，以满足事故应急要求。

4.2环境应急人力资源调查

人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系的重要环节之一。在“人、财、物”三大资源中，人力资源居于首位。本报告从人员配置、培训、应急演练等方面评价人力资源配置现状，为企业合理引进人才提供参考依据。

4.2.1内部应急人力资源

经调查企业现有应急岗位人员24人，在应急组织中他们分别承担着指挥、生产控制、抢险封漏、消防救援、环境保护、物资供应、医疗救护、通讯疏散的任务，公司成立了应急救援机构，具体组织图见图4-1,4-2

表4-2

| 姓名 | 职位 | 公司职务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张一鸣 | 总指挥 | 总经理 | 027-84896836 | 13607163281 |
| 刘晖鹏 | 副总指挥 | 分管副总经理 | 027-84896836 | 13659897068 |
| 王珑 | 环境监测组 | 分析技术员 | 027-84896836 | 13437110670 |
| 朱秀琴 | 医疗救护组 |  | 027-84896836 | 13628677021 |
| 赵波 | 紧急疏散组 | 生产部班长 | 027-84896836 | 13971276088 |
| 刘必红 | 通讯联络组 | 办公室主任 | 027-84896836 | 13697352340 |
| 张建华 | 灭火警戒组 | 生产部组长 | 027-84896836 | 13986017931 |
| 何海兵 | 事故处理组 | 生产部维修组长 | 027-84896836 | 15327204038 |

4.2.2外部救援人力资源

当遇到较大或重大突发环境事件时，应及时向邻近公司或者政府部门请求援助，以便将事故造成的危害控制降至最低。现将已通过应急预案企业和政府部门的应急联系电话汇总如表4-3

表4-3

| 外部联络 | 消防部门 | 胡管段 | 15607188119 | 119 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医疗部门 | 神龙医院 | 027-84299599 | 120 |
|  | 公安部门 | 神龙派出所 | 027-84892716 | 110 |
|  | 环保部门 | 汉南区环保办办公室 | 027-84891192 |  |
|  |  | 武汉环保局 | 027-85807191 |  |
|  | 安全监督部门 | 安监办办公室 | 027-84897117 |  |
|  |  | 安全专员：赵磊 | 15927377823 |  |
|  | 政府部门 | 汉南区政府值班电话 | 027-84897321 |  |
|  | 周边单位 | 新城污水处理厂 | 027-84231121 |  |
|  |  | 辉门摩擦 | 027-84892176 |  |
|  |  | 国际纸业郭经理 | 13971325616 |  |
|  |  | 康乐药业 | 027-84899273 |  |
|  |  | 武汉燎原模塑王经理 | 13871099322 |  |
|  |  | 华星气体 | 027-84258196 |  |
|  |  | 武汉塑料 | 027-84899138 |  |

4.3环境应急设施装备调查

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效展开工作的基础。我国应急管理工作已从初期强调编制应急预案，逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。

4.3.1内部应急设施及装备

公司应急物资、器材、设施的装备均由公司安全部负责，应急物资、器材、设施的存放、保护和应急设施的维护由生产装置安全员负责。

应急物资、器材、设施的供应是根据装置的要求，向应急指挥部申请，由供应部门提供。

表4-4 应急物资、装备表

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 2kg | 30只 | 洗眼器 |  | 7个 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 4只 | 胶手套 |  | 20双 |
| 消防水带 | 100mm | 200m | 耐酸碱防护服 |  | 20套 |
| 水枪喷头 | QZ19 | 6支 | 防化服 |  | 2套 |
| 消防栓开关扳手 | KDA65 | 1把 | 防护眼镜 |  | 12付 |
| 消防箱 |  | 6个 | 防毒面罩 |  | 2付 |
| 消防栓 | SS100 | 6个 | 防护面罩 |  | 2个 |
| 便携泵 |  | 1台 | 胶鞋 |  | 20双 |
| 便携式照明灯 |  | 4台 | 水管 |  | 100m |
| 废液收集桶 |  | 2只 | 黄砂 |  | 1吨 |

4.3.2外部可依托应急设施及装备

4.3.2.1友邻互助单位可依托应急设备

友邻互助单位为武汉瑞赛柯有限公司4-5

| 类型 | 种类 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急物资 | 堵漏 | 输转吸附 | 消防沙 | 8袋 | 罐区 |
|  |  | 应急桶 | 50L | 2 | 车间 |
|  | 洗消 | 洗眼器 |  | 5 | 车间 |
|  | 灭火 | 消防栓 |  | 4 | 车间 |
|  |  | 灭火器 | 干粉 | 5 | 车间 |
|  | 救生 | 医药急救箱 |  | 1 | 应急柜 |
| 应急装备 | 个人防护装备 | 防护服 |  | 2 | 应急柜 |
|  |  | 防护手套 |  | 2 | 应急柜 |
|  |  | 防护眼镜 |  | 2 | 应急柜 |
|  | 通讯设备 | 移动电话 |  | 2 | 应急柜 |
|  |  | 对讲机 |  | 2 | 办公室 |
|  | 照明设备 | 应急灯 |  | 2 | 办公室 |
|  |  | 手提照明灯 |  | 2 | 办公室 |

### 4.3.2.2可依托的公共应急装备

本次调查除周边企业外，还调查了企业所在地的沌口消防中队

表4-6消防站应急物资及装备

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防车 | 辆 | 5 |
| 2 | 重型防化服 | 套 | 4 |
| 3 | 轻型防化服 | 套 | 10 |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 10 |

4.4环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

（1）建立应急经费保障机制

可考虑着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的能力需要，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。

应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费 保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心。负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

（2）建立有机统一的协调机制

首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组，由企业应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由企业组织抗灾救援工作时，后勤部门应急救援资金协调管理小组对口协调企业防灾救灾经费保障统管部门，申请企业财务资金及时划拨应急保障；其次要进一步理顺企业内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，企业内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业抗灾救灾指挥机构，经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资金协调管理小组审核。

（3）建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。

（4）强化经费保障监管

健全完善救灾经费管理办法，使经费监管工作有章可循。监管工作覆盖经费筹措、申请划拨、采购支付全过程。

5、结论

本次环境应急资源调查从突发环境事件应急人力资源、环境应急设施装备、环境应急专项经费方面进行了调查。企业已经组建了应急救援队伍，已配备了必要的应急物资和应急装备，并制定了专项经费保障措施。厂区现有应急处置物质和应急装备较为齐全，并根据各区域可能发生的事故类型将所需应急资源合理分布，基本可以满足厂区突发环境事件时的应急需要。

附件1、环境应急资源名录

| 主要作业方式或资源功能 | 重点应急资源名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 污染源切断 | 沙包沙袋，溢漏围堤、沟渠密封袋 |  |
| 污染物收集 | 收油机，潜水泵 吸油毡、吸油棉，吸污卷、吸污袋 吨桶、储罐 |  |
| 污染物降解 | 溶药装置：搅拌机、搅拌桨 加药装置：水泵、阀门、加药管 中和剂：盐酸、氢氧化钠 絮凝剂：聚丙烯酰胺、聚合氯化铝 沉淀剂：硫化钠 |  |
| 安全防护 | 防毒面具、防化服、防化靴、防化手套、防化护目镜、氧气（空气）呼吸器、呼吸面具 安全帽、手套、安全鞋、工作服、安全绳 |  |
| 应急通信 和指挥 | 对讲机 |  |
| 环境监测 | 采样设备、便携式监测设备（PH计、快速测铜试剂） |  |

附件2企事业单位环境应急资源调查表

调查人及联系方式：王珑 13437110670

审核人及联系方式：刘晖鹏13659897068

| 企事业单位基本信息 |
| --- |
| 单位名称 | 武汉汉氏资源循环利用有限公司 |
| 物资库位置 | 生产车间一楼机修房 | 经纬度 |  |
| 负责人 | 姓名 | 刘晖鹏 | 联系人 | 姓名 | 王珑 |
|  | 联系方式 | 13659897068 |  | 联系方式 | 13437110670 |
| 环境应急资源信息 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 | 备注 |
| 1 | 干粉灭火器 |  | 2KG | 30个 | 2020年9月 | 灭火 | 位于生产车间各个角落 |
| 2 | 干粉灭火器 |  | 4KG | 4个 | 2020年9月 | 灭火 | 位于生产车间各个角落 |
|  | 消防水带 |  | 100mm | 200m |  | 灭火 | 位于生产车间楼梯消防箱 |
|  | 水枪喷头 |  | QZ19 | 6支 |  | 灭火 | 位于生产车间楼梯消防箱 |
|  | 消防栓开关扳手 |  | KDA65 | 1把 |  | 灭火 | 位于生产车间楼梯消防箱 |
|  | 消防箱 |  |  | 6个 |  | 灭火 | 位于车间楼道 |
|  | 消防栓 |  | SS100 | 6个 |  | 灭火 | 车间一楼 |
|  | 便携泵 |  |  | 1台 |  | 堵漏 | 位于车间一楼机修房 |
|  | 便携式照明灯 |  |  | 4台 |  | 照明 | 位于车间二楼应急柜 |
|  | 废液收集桶 |  |  | 2只 |  | 收集废液 | 车间二楼及罐区 |
|  | 洗眼器 |  |  | 7个 |  | 个体防护 | 分布于车间危险工艺区及罐区 |
|  | 胶手套 |  |  | 20双 |  | 个体防护 | 位于车间二楼应急柜 |
|  | 耐酸碱防护服 |  |  | 20套 |  | 个体防护 | 位于车间二楼应急柜 |
|  | 防化服 |  |  | 2套 |  | 个体防护 | 位于车间二楼应急柜 |
|  | 防护眼镜 |  |  | 12付 |  | 个体防护 | 位于车间二楼应急柜 |
|  | 防毒面罩 |  |  | 2付 |  | 个体防护 | 位于车间二楼应急柜 |
|  | 防护面罩 |  |  | 2个 |  | 个体防护 | 位于车间二楼应急柜 |
|  | 胶鞋 |  |  | 20双 |  | 个体防护 | 位于车间二楼应急柜 |
|  | 水管 |  |  | 100m |  | 冲洗地面 | 车间一楼二楼生产区 |
|  | 黄砂 |  |  | 1吨 |  | 堵漏 | 车间二楼及罐区 |
| 环境应急支持单位信息 |
| 序号 | 类别 | 单位名称 | 主要能力 |
| 1 | 应急救援单位 | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | 协助实施应急救援 |
| 2 | 应急监测单位 | 武汉中质博测检测有限公司 | 对事发区域进行应急实时环境监测 |

附件3、企事业单位环境应急资源调查报告表

| 1.调查概述： |
| --- |
| 调查开始时间 | 2019 年11 月25 日 | 调查结束时间 | 年 月 日 |
| 调查负责人姓名 |  | 调查联系人/电话 |  |
| 调查过程 | 厂区设计的环境风险物质包括生产原料含铜蚀刻废液、液碱、盐酸，环境风险单元为生产车间、罐区及污水处理站罐区。主要从突发环境事件应急人力资源、环境应急设施装备、环境应急专项经费方面，结合企业应急资源调查表（附件2）进行了调查. |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |
| 应急资源情况 | 资源品种：4 种； 是否有外部环境应急支持单位：■有, 1 家；□无 |
| 3.调查质量控制与管理 |
| 是否进行了调查信息审核：■有；□无 是否建立了调查信息档案：■有；□无 是否建立了调查更新机制：■有；□无 |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |
| □完全满足；□满足；■基本满足；□不能满足 |
| 5.附件 |
| 一般包括以下附件： 5.1环境应急资源/信息汇总表 5.2环境应急资源单位内部分布图 5.3环境应急资源管理维护更新等制度 |

附件4、 应急消防物资、装备表

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 2kg | 30只 | 洗眼器 |  | 7个 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 4只 | 胶手套 |  | 20双 |
| 消防水带 | 100mm | 200m | 耐酸碱防护服 |  | 20套 |
| 水枪喷头 | QZ19 | 6支 | 防化服 |  | 2套 |
| 消防栓开关扳手 | KDA65 | 1把 | 防护眼镜 |  | 12付 |
| 消防箱 |  | 6个 | 防毒面罩 |  | 2付 |
| 消防栓 | SS100 | 6个 | 防护面罩 |  | 2个 |
| 便携泵 |  | 1台 | 胶鞋 |  | 20双 |
| 便携式照明灯 |  | 4台 | 水管 |  | 100m |
| 废液收集桶 |  | 2只 | 黄砂 |  | 1吨 |

附件5、车间布置图

一楼车间布置图.

二楼车间布置图

三楼车间布置图

附件6.应急撤离路线图

附件7、应急物资和风险防范设施示意图

# Text boxes

总指挥

张一鸣（总经理）

环境监测组

医疗救护组

紧急疏散组

通讯联络组

对外发言人

刘必红（公司办主任）

副总指挥

刘晖鹏（安全主管）

灭火警戒组

现场指挥

王珑

现场指挥

朱秀琴

现场指挥

赵波

现场指挥

刘必红

现场指挥

张建华

事故处理组

现场指挥

何海兵